# 内蒙古二连盆地古河道分布及铀成矿前景

### 一、内蒙古二连盆地古河道分布与铀成矿远景（论文文献综述）

窦备,张必敏,王学求,刘武生,柳青青,韩志轩,周建,刘映东,刘彬,张宝匀,李瑞红[1]（2021）在《内蒙古二连盆地砂岩型铀矿深穿透地球化学扫面技术的应用》文中认为铀矿资源的勘查一直是全球矿业领域的一个重点和热点,砂岩型铀矿是我国铀矿勘查的主要矿床类型。砂岩型铀矿在我国主要分布在盆地当中,矿体埋藏较深,找矿难度较大。本文通过深穿透地球化学扫面技术在二连盆地开展砂岩型铀矿的试验,主要得出以下结论:（1）通过土壤微细粒分离技术分离土壤样品,可以实现对富含活动性铀的粘土矿物进行物理富集,方法简单高效;（2）地表铀地球化学异常的发现反映的是活动性铀迁移扩散的结果,即深部铀矿（化）体产生的易溶于水的铀酰阳离子,在地下水及蒸发蒸腾作用下通过垂向迁移至地表,而通过地表径流等水平运移形成了大面积的地表铀异常;（3）利用能捕捉来自深部铀矿（化）体发出的直接找矿信息的土壤微细粒分离技术能有效圈定盆地内砂岩型铀矿在地表引起的地球化学异常,可在盆地内快速有效地开展砂岩型铀矿地球化学扫面工作。

胡跃彬,汪硕,段书新,张志勇,郭江川[2]（2021）在《音频大地电磁法在二连盆地伊和高勒地区砂岩型铀矿勘查中的应用》文中研究表明为查明二连盆地伊和高勒地区地层结构特征、砂体分布情况,探讨音频大地电磁法（AMT）在玄武岩覆盖区铀矿勘查中的应用效果,项目组在该区域布设两条测线,通过数据反演得到两条剖面的电性分布特征,经推断解释电性剖面,圈定了深部砂体,分析了基底起伏、断裂展布等地质要素。经钻孔资料验证,本次AMT探测结果可靠,可以清晰地反映盆地基底起伏、地层结构及砂体分布情况,为伊和高勒地区铀资源潜力预测及评价提供了重要依据。

吕永华,封志兵,康世虎,李满根,苟冽源[3]（2021）在《二连盆地乌兰察布坳陷中东部赛汉组上段古河道砂体岩石学特征及其铀成矿意义》文中研究说明二连盆地乌兰察布坳陷中东部下白垩统赛汉组上段发育长达150 km古河道砂体。已先后在该古河道内探明了多个规模较大的铀矿床。以该区含矿目的层赛汉组上段铀矿石和围岩为研究对象,通过偏光显微镜观察与电子探针微区化学成分分析等方法开展岩石学特征对比研究,探讨铀矿石与围岩的岩石学特征差异及其对铀成矿作用的控制。研究表明,古河道砂体粒度总体较粗,分选性差;碎屑岩以长石石英砂岩和长石砂岩为主,含少量云母和重矿物,岩屑种类多。该结果反映了古河道沉积具有多物源、近物源的特征。与古河道毗邻的花岗岩体可能是重要物源和铀源。铀矿石中富含炭屑、黄铁矿等还原介质,且其与铀矿物相邻。与围岩相比,铀矿石中碎屑物粒度较小、黏土矿物含量更高,影响后期氧化流体的渗入,起保矿作用。上述岩石学特征是今后二连盆地古河道铀矿勘查良好的指示标志。

林效宾,李西得,刘武生,许强[4]（2020）在《二连盆地伊和高勒地区铀成矿水文地质条件分析》文中研究说明伊和高勒地区为二连盆地重要的煤、石油等矿产地,其铀矿化信息丰富,具有较好的铀找矿潜力,而评价该地区的铀成矿水文地质条件为铀矿勘探的重要工作内容之一。文章以1∶25万铀矿水化学区调为基础,通过概略分析伊和高勒地区的水文地质、水文地球化学等条件,提出铀成矿有利水文地质条件及预测远景地段。分析认为研究区水文地质条件主要受岩相古地理等条件的控制;区内地下水整体自西北向东南方向径流,地下水水质参数、水化学类型的变化与地下水补-径-排体系密切相关;地下水放射性异常信息丰富,且水中铀与氡气的分带性、浓集中心基本一致;区内北西西向张扭性断裂具有控制砂体展布及地下水动力条件的作用,对水文地质条件演化、铀成矿均有重要意义。综合分析认为伊和高勒地区具有形成层间氧化带型或古河道型砂岩铀矿床的有利水文地质条件,并初步圈定出4片铀水化学远景预测区（片）。

张必敏,王学求,徐善法,姚文生,迟清华,刘汉粮,韩志轩,柳青青,严桃桃,窦备,鲁岳鑫[5]（2020）在《穿透性地球化学勘查技术在隐伏砂岩型铀矿调查中的应用研究》文中研究说明砂岩型铀矿是铀资源的一种重要矿床类型,该类型铀矿一般形成于中新生代盆地当中,常以盲矿、隐伏矿产出,勘查难度较大。我国中新生代盆地面积广大,因此寻找砂岩型铀矿的潜力巨大。目前,砂岩型铀矿勘查主要以物探手段为主,地球化学勘查手段未充分发挥其作用。本文在解释穿透性地球化学勘查技术铀矿勘查原理基础上,重点列举了近几年在我国北方大型含铀盆地开展的技术试验和示范研究案列,在此基础上对各种穿透性地球化学勘查方法进行了梳理。认为穿透性地球化学勘查技术在砂岩型铀矿勘查中可用于圈定远景区、靶区甚至定位矿体,可在利用地物化综合信息找砂岩型矿中发挥其应有的作用。

韩效忠,吴兆剑,林中湘,蒋喆,胡航,殷栋法,季辉,李紫楠[6]（2020）在《浅论中国北方主要产铀盆地含矿目标层沉积相对砂岩型铀矿的制约》文中研究说明北方砂岩型铀矿已成为我国铀资源扩大的重点类型,在现有铀矿山开采中占绝对主力地位。本文在分析中国伊犁盆地南缘、鄂尔多斯盆地东北部、二连盆地中部和松辽盆地南缘等重要产铀盆地主要含矿目标层沉积相的基础上,探讨了沉积相对砂岩型铀矿床的控制作用。获得主要认识有:①伊犁盆地南缘水西沟群Ⅰ～Ⅳ旋回为冲积扇沉积体系、Ⅴ旋回为辫状河三角洲沉积体系、Ⅵ旋回为浅湖沼泽沉积体系、Ⅶ旋回为曲流河三角洲沉积体系,其中有利成矿的沉积体系为辫状河三角洲、曲流河三角洲和冲积扇体系,有利成矿的部位为三角洲前缘河口坝及席状砂亚（微）相、三角洲平原辫状河流亚相、三角洲平原分流河道亚（微）相以及冲积扇沉积体系的扇中-扇端亚相;②鄂尔多斯盆地东北部有利成矿的沉积体系为直罗组辫状河三角洲沉积体系,有利成矿部位为砾质辫状河、砂质辫状河、三角洲平原和三角洲前缘亚相的相变部位,如纳岭沟铀矿床位于砾质辫状河向砂质辫状河过渡的区段,罕台庙铀矿床则位于辫状河三角洲平原亚相向前缘亚相转换带附近;③二连盆地中部赛汉组沉积相可划分为冲积扇相、河流相、三角洲相、湖泊相4大类,与铀成矿关系最密切的沉积相为辫状河河道（古河道）,其次为冲积扇相,如果在该区发现了古河道就基本意味着发现了铀矿化带,这是与我国北方其他产铀盆地最大的不同之处;④松辽盆地南缘姚家组下段沉积相主要为辫状河和冲积扇,在东部局部发育浅水三角洲相,其中成矿与辫状河相关系最密切,辫状河控矿与鄂尔多斯盆地东北部较为相似,矿体虽然受辫状河道控制,但河道中部砂体最厚的部位不是成矿的有利场所,而主河道边部和下游河道分叉的主迎水面是最佳成矿部位。这些认识为铀矿找矿战略选区和相关铀矿床对比研究提供了基础素材和部分参考。

蒋喆,韩效忠,胡航,吴兆剑,李紫楠,来强,郭鹏[7]（2020）在《二连盆地恩格日音砂岩型铀矿床地质特征及成矿作用初探》文中进行了进一步梳理恩格日音铀矿床是近年在二连盆地马尼特坳陷南缘新发现的一处大型砂岩型铀矿床。矿体在平面上呈近EW向展布,矿带长度超过7.6 km,宽度400～800 m,垂向上可分为三层,产状较平缓,主要赋存于下白垩统赛汉组冲积扇相及辫状河道相灰色粗砂岩、细砂岩、泥质砂砾岩中,呈层状、透镜状产出。矿石以低品位含铀碎屑岩型为主,铀主要以吸附态赋存于杂基中,其次以沥青铀矿和铀石形式存在。矿区主要蚀变类型包括黄铁矿化、褐铁矿化、绿泥石化、黏土化等,其中黄铁矿化与铀矿化关系密切。恩格日音铀矿床上部矿体成矿类型属于层间氧化带型,下部矿体形成时代为早白垩世晚期115.1±5.9Ma,与赛汉组下段沉积时期接近,成矿类型属于沉积同生型,该结论深化了马尼特坳陷南缘铀成认识,拓宽了该区铀矿找矿方向。

吴兆剑,韩效忠,林中湘,李紫楠,季辉,殷栋法,蒋喆,胡航[8]（2020）在《中国北方主要中新生代盆地构造沉积气候演化及其成煤、铀意义》文中研究表明中国北方中新生代盆地往往叠加发育煤炭和可地浸砂岩型铀矿。大致以鄂尔多斯-银额盆地为界,中国北方东、西部主要含煤、铀盆地在构造演化、充填历史和成矿年龄等方面均存在明显差异,但不同盆地煤、铀空间配置却表现出相似的"下黑-中灰-上杂"三段式展布规律。为进一步探讨盆地构造、沉积、气候演化规律及其对成煤、铀的制约,在对比分析东、西部盆地动力学机制和典型煤、铀成矿特征的基础上,以盆地成煤、成铀期及期后的构造演化史为主线,总结东、西部盆地中生代古气候演变特征和沉积演化规律,指出中国北方中生代盆地构造、沉积、气候演化的差异是东、西部成煤、成铀差异的主因,但所有含煤、铀盆地均经历了"暖湿气候快速沉降期大可容纳空间湖沼相有机质富集期、温暖-半干旱气候缓慢沉降期小可容纳空间辫状河-辫状河三角洲相有利砂体发育期、干旱-半干旱气候多期次隆升剥蚀成铀期"三段式构造-沉积演化成矿过程。对中国北方中新生代盆地的含铀性评价、铀成矿远景预测具有较好的判别意义。

刘波,时志强,彭云彪,张鹏飞,李鹏[9]（2019）在《中国北方兴蒙地区叠合盆地砂岩型铀成矿特征及勘查方法综述》文中进行了进一步梳理中国北方兴蒙地区发育多个中大型叠合盆地,盆地内均发现大型、特大型铀矿床,且最近又有许多新的找矿突破。兴蒙地区叠合盆地在铀成矿及勘查方法等方面具有很多共性。研究发现,铀成矿作用受特定的构造样式和构造演化阶段控制,有利的沉积相主要发育于盆地发展的坳陷期,局部为断陷期,在断陷期和断坳转换期形成了盆地内铀成矿的还原介质,在挤压隆升剥蚀期,构造反转、地层掀斜剥蚀形成剥蚀窗口,有利于含矿流体的运移。盆地内铀成矿作用的类型为:①潜水、潜水-层间和层间氧化作用;②同沉积成矿;③构造热事件叠加成矿;④多种流体混合作用成矿。根据这些成矿特征,盆地内的铀矿勘查可通过以下方式进行:①铀源体可通过源-汇系统进行厘定;②成矿流场和成矿通道通过反转抬升剥蚀窗口和有利沉积相厘定;③沉积建造、油气逸散场可利用其物性特征（电性、放射性等）进行厘定。地质及物化探方法组合可有效地完成上述勘查。

鲁超[10]（2019）在《二连盆地巴彦乌拉铀矿田构造控矿机制和成矿模式》文中提出运用多种地质指标分析二连盆地中部铀矿田沉积期和关键成矿期的铀成矿控制因素,从同沉积期构造和成矿期构造入手,分析断拗转换期特征及其构造控制砂体发育机制,分析成矿期构造反转和剥蚀作用对铀成矿的约束并分析其规律。总结铀矿带内多个矿床的成因及联系,建立构造控制下的铀成矿模式。为揭示一种新的铀成矿模式和丰富砂岩型铀矿地质理论奠定基础,对扩大寻找同类型铀矿有重要意义。1.研究认为,二连盆地中部经历了早-中侏罗世裂陷期、晚侏罗世-阿尔善组Ⅰ幕断陷期、腾格尔组-赛汉塔拉组Ⅱ幕断陷期、晚白垩裂后热沉降期和古近系-新近系裂后期四大演化阶段。赛汉塔拉组处于腾格尔-赛汉期裂陷Ⅱ幕的末期——断拗转换期,此阶段是重要构造转型阶段,具有微弱断陷、对称性沉积、低可容空间、快速充填转变为超覆沉积以及物源体系由侧向转变为纵向的特征,控制了大规模赛汉塔拉组冲积-河流、大型辫状河-辫状河三角洲铀成矿砂体的发育。二连盆地中部主要发育单断式形成的断超型和断翘型构造样式,串联式A类型的构造地貌是具备发育砂体的优势地貌条件。2.通过岩石地层学特征、区域岩石地层结构特征、生物地层学时代判别、古地磁学综合和层序地层学综合分析判别巴彦乌拉铀矿田产铀层位为赛汉塔拉组,巴彦乌拉铀矿田主要层位为赛汉塔拉组上段,认为赛汉塔拉组下段和赛汉塔拉组上段均为一个三级层序。识别出3个一级标志层与5个二级标志层。3.通过系列砂分散体系图的编制,揭示了二连盆地中部赛汉塔拉组的“带状”砂体是多个物源体系的组合;赛汉塔拉组“带状”砂体是遭受剥蚀残留下来的砂体;多个“侧向”物源实际上是“带状”砂体主要的物源方向,并非“侧向补给”物源;赛汉塔拉组多物源和剥蚀残留特点实际上反映了整个二连盆地赛汉塔拉组的特点;“侧向”物源与轴向砂体重叠的区域是成矿的重要部位。在赛汉塔拉组内部,通过岩心、测井、地震剖面等沉积成因标志的分析,赛汉塔拉组上段主要发育有辫状河和辫状河三角洲沉积体系。4.二连断陷盆地在下白垩统赛汉塔拉组沉积之后,既有整体抬升剥蚀,又发生主干断裂的正反转,是剥蚀残留盆地。在巴彦乌拉地区赛汉塔拉组遭受了强烈剥蚀,在残留赛汉塔拉组中发育潜水-层间氧化带并发育铀矿化。巴彦乌拉地区反转断裂对铀矿化的主要贡献在于其使断裂一侧形成构造斜坡,且大规模的赛汉塔拉组上段砂体暴露地表遭受剥蚀,形成完整的铀成矿系统和铀矿化。5.巴彦乌拉地区具有工业价值的铀矿体产出于赛汉塔拉组上段低位体系域,少量发育于赛汉塔拉组下段层序。巴彦乌拉地区赛汉塔拉组上段发育三个小层序。铀矿化主要集中在小层序Ps1和Ps2内。根据砂分散体系图和砾岩厚度图反映的规律,最佳铀成矿部位为砂体变细变薄,含砂率值变化,岩性由粗变细的变异部位。巴彦乌拉矿床及外围主要为辫状河三角洲平原沉积,在其内部能识别出主要辫状分流河道、次要辫状分流河道和分流间湾。矿床内工业铀矿孔主要分布在主要辫状河道与次要辫状分流河道交汇部位。6.巴彦乌拉矿床与后期抬升和构造反转形成的构造斜坡和剥蚀作用导致的潜水-层间氧化带有关。晚白垩-始新世时期目的层赛汉塔拉组遭受剥蚀时间长,风化剥蚀和淋滤作用强度大,造成大面积的剥蚀带和潜水-层间氧化带的形成。赛汉塔拉组内部,铀的沉淀与有机质、黄铁矿等还原介质有关,砂岩型铀矿的主要载体为砂体粒度孔隙以及有机质的吸附。工业矿孔的分布区域与赛汉塔拉组下段的煤层有很好的对应关系。巴彦乌拉矿床主要干酪根类型为Ⅲ型和Ⅳ型,应为陆地生植物成因,具有较低的S含量,没有油气上溢带来有机质参与成矿的特征,因此巴彦乌拉矿床主要的还原介质应来自地层本身。砂体的非均质性以及由沉积环境相变导致的还原介质变化是形成铀矿化的最根本因素。7.巴彦乌拉地区在成矿期（K2-E1）,赛汉塔拉组地层整体接受剥蚀,由于F1断裂反转造成赛汉塔拉组上段大面积的砂体出露地表,发育潜水-层间氧化带并成矿。在经历了沉积间断之后,古近系始新统伊尔丁曼哈组（E2y）泥岩沉积覆盖上去,起到保矿作用。

### 二、内蒙古二连盆地古河道分布与铀成矿远景（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、内蒙古二连盆地古河道分布与铀成矿远景（论文提纲范文）

#### （1）内蒙古二连盆地砂岩型铀矿深穿透地球化学扫面技术的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 地质及景观特征

1.1 区域地质背景

1.2 矿床地质特征

1.3 地理景观特征

2 采样介质选择

3 工作方法

3.1 野外样品采集

3.2 样品分析

3.3 图件制作

4 结果与讨论

4.1 数据分析

4.2 区域地球化学异常

4.3 讨论

5 结论

#### （2）音频大地电磁法在二连盆地伊和高勒地区砂岩型铀矿勘查中的应用（论文提纲范文）

1 地质概况

2 研究区及其周边岩石电性参数

3 AMT数据采集及处理

3.1 测线布设

3.2 AMT数据采集与预处理

3.3 AMT数据反演与资料解释

3.3.1 L1线反演电阻率断面解释

3.3.2 L2线反演电阻率断面解释

4 钻孔验证

5 结论

#### （3）二连盆地乌兰察布坳陷中东部赛汉组上段古河道砂体岩石学特征及其铀成矿意义（论文提纲范文）

1 区域地质

2 岩石学特征

2.1 碎屑岩组分特征

(1)石英。

(2)长石。

(3)岩屑。

(4)重矿物和云母。

(5)伊利石和高岭石。

(6)有机质、褐铁矿和黄铁矿。

2.2 碎屑岩结构特征

(1)支撑结构和胶结作用。

(2)粒度特征。

(3)分选性和磨圆度。

3 地质意义

4 结论

#### （4）二连盆地伊和高勒地区铀成矿水文地质条件分析（论文提纲范文）

1地质概况

2 区域水文地质概况

2.1 地下水赋存条件、类别与含水岩组划分

2.2 地下水的补-径-排条件

3水文地球化学特征

3.1 样品采集及分析测试

3.2 水质参数变化特征

3.3 水化学类型变化特征

3.4 放射性水文地球化学特征

4铀成矿水文地质条件

4.1 构造-水文地质条件

4.2 水文地球化学环境

4.3不利找矿因素

4.4铀水化学远景预测区（片）

5结论

#### （5）穿透性地球化学勘查技术在隐伏砂岩型铀矿调查中的应用研究（论文提纲范文）

1 我国砂岩型铀矿分布及地质和景观特征

2 砂岩型铀矿勘查方法简介

3 砂岩型铀矿穿透性地球化学勘查技术应用原理

3.1 砂岩型铀矿元素垂向迁移机理

3.2 铀在地表的赋存状态

3.3 各种穿透性地球化学勘查技术对铀的富集机制

3.3.1 金属活动态测量与分量化探法

3.3.2 土壤微细粒分离测量

3.3.3 地气测量

3.3.4 地电化学测量

3.3.5 其它

4 面积性试验研究案例

4.1 二连盆地额仁淖尔—赛汉高毕地区铀矿穿透性地球化学试验研究

4.2 吐哈盆地十红滩铀矿区穿透性地球化学试验研究

4.3 鄂尔多斯盆地东胜铀矿区穿透性地球化学试验研究

4.4 巴音戈壁盆地穿透性地球化学技术示范

4.5 松辽盆地穿透性地球化学技术示范

5 穿透性地球化学勘查技术方法总结与讨论

#### （6）浅论中国北方主要产铀盆地含矿目标层沉积相对砂岩型铀矿的制约（论文提纲范文）

0 引言

1 砂岩型铀矿床区域分布特征

1.1 矿床分布特征

1.2 含矿目标层

1.3 主要砂岩型铀矿床铀源(物源)

2 伊犁盆地南缘水西沟群沉积相与砂岩型铀矿关系

2.1 沉积体系与铀成矿的关系

2.2 沉积亚(微)相与铀成矿的关系

3 鄂尔多斯盆地东北部直罗组下段沉积相与砂岩型铀矿关系

3.1 直罗组下段下亚段沉积特征

(1)砾质辫状河流亚相

(2)砂质辫状河流亚相

(3)三角洲平原亚相

(4)三角洲前缘亚相

3.2 直罗组下段下亚段沉积相对铀成矿的控制

4 二连盆地中部赛汉组沉积相与砂岩型铀矿关系

4.1 赛汉组沉积相特征

(1)冲积扇相

(2)三角洲相

(3)河流相

(4)湖泊相

4.2 赛汉组沉积相对铀成矿的控制

5 松辽盆地南缘姚家组下段沉积相与砂岩型铀矿关系

(1)冲积扇

(2)辫状河相

6 结论

#### （7）二连盆地恩格日音砂岩型铀矿床地质特征及成矿作用初探（论文提纲范文）

0 引言

1 区域地质背景

2 矿床地质特征

2.1 地层

(1)赛汉组下段(K1s1)

(2)赛汉组中段(K1s2)

(3)赛汉组上段(K1s3)

2.2 构造和岩浆岩

2.3 矿体分布特征

2.4 矿石特征

2.5 蚀变类型

3 成矿作用

3.1 成矿时代

3.2 成矿过程

3.3 保存阶段

4 找矿标志

5 初步结论

#### （8）中国北方主要中新生代盆地构造沉积气候演化及其成煤、铀意义（论文提纲范文）

0 引言

1 北方中新生代主要含煤、铀盆地

2 构造演化过程

2.1 准噶尔盆地

2.2 鄂尔多斯盆地

2.3 二连盆地

3 古气候演变

4 沉积演化规律

4.1 沉积变化规律

(1)准噶尔盆地

(2)鄂尔多斯盆地

(3)二连盆地

4.2 可容纳空间变化规律

(1)准噶尔盆地

(2)鄂尔多斯盆地

(3)二连盆地

5 成煤、铀意义

6 结论

#### （9）中国北方兴蒙地区叠合盆地砂岩型铀成矿特征及勘查方法综述（论文提纲范文）

0 引言

1 盆地地质特征

2 铀成矿地质特征

2.1 盆地构造及构造演化特征

2.1.1 凹陷构造样式

2.1.2 盆地构造沉积演化

2.2 目的层沉积相特征

2.3 还原介质特征

2.4 层间氧化带及流体动力学特征

3 铀矿化特征及成矿机理

3.1 铀矿化特征

3.2 铀成矿机理

4 勘查方法及其组合

5 结论

#### （10）二连盆地巴彦乌拉铀矿田构造控矿机制和成矿模式（论文提纲范文）

作者简历

中文摘要

ABSTRACT

第一章 引言

§1.1 选题的来源、目的及意义

§1.2 研究进展与关键问题

1.2.1 研究进展

1.2.2 存在的问题

1.2.3 本文主要创新点

§1.3 论文研究思路

1.3.1 研究方法

1.3.2 技术路线

1.3.3 完成的工作量

第二章 构造特征

§2.1 二连盆地构造背景

2.1.1 二连盆地发育的板块构造特征

2.1.2 二连盆地构造特征

§2.2 多幕裂陷作用特点

2.2.1 二连盆地多幕裂陷作用识别标志

2.2.2 马尼特坳陷多幕裂陷阶段划分

2.2.3 幕式沉降和沉积充填响应

§2.3 巴彦乌拉铀矿田构造特征

第三章 巴彦乌拉铀矿田层序地层研究

§3.1 二连盆地中新生代沉积盖层

§3.2 赛汉塔拉组岩石地层与生物地层

3.2.1 岩石地层特征

3.2.2 生物地层学时代判别

§3.3 巴彦乌拉铀矿田赛汉塔拉组层序地层划分

3.3.1 主要界面

3.3.2 赛汉塔拉组地层对比标志层

3.3.3 层序地层单元全新划分与对比

3.3.4 赛汉塔拉组层序地层格架

§3.4 巴彦乌拉地区赛汉塔拉组空间展布规律

第四章 巴彦乌拉铀矿田砂分散体系和沉积体系分析

§4.1 砂体空间形态

4.1.1 砂体厚度空间展布特征

4.1.2 含砂率空间展布特征

4.1.3 古物源体系

§4.2 砂体成因解释

4.2.1 含铀层系成因标志及典型沉积体系

4.2.2 赛汉塔拉组上段沉积体系域重建

§4.3 沉积体系垂向发育特征

第五章 巴彦乌拉铀矿田铀成矿作用的构造驱动机制

§5.1 构造演化控制了目标层砂体的发育

5.1.1 断拗转换期背景

5.1.2 二连盆地断拗转换期构造地貌恢复

5.1.3 断拗转换期构造地貌对砂体发育控制作用讨论

§5.2 构造反转与铀成矿关系

5.2.1 构造反转及剥蚀作用

5.2.2 构造反转识别

5.2.3 构造反转为铀成矿提供有利条件

5.2.4 构造反转对地层的改造

§5.3 构造反转对成矿流体的控制作用

5.3.1 氧化作用期次和铀成矿年龄

5.3.2 氧化带发育样式与反转构造及剥蚀作用关系

5.3.3 流体驱动成矿机制

第六章 巴彦乌拉铀矿田铀成矿作用及成矿模式

§6.1 铀迁移的动力——区域构造事件

§6.2 铀成矿作用的地层约束

§6.3 层间氧化带控矿

§6.4 砂体非均质性与铀矿化

6.4.1 垂向非均质性与铀矿化

6.4.2 砂体平面非均质性与铀成矿关系

6.4.3 砂体非均质性与铀矿化关系模型探讨

§6.5 铀成矿年龄

§6.6 铀沉淀机制

§6.7 铀成矿模式

主要结论

致谢

参考文献

### 四、内蒙古二连盆地古河道分布与铀成矿远景（论文参考文献）

- [1]内蒙古二连盆地砂岩型铀矿深穿透地球化学扫面技术的应用[J]. 窦备,张必敏,王学求,刘武生,柳青青,韩志轩,周建,刘映东,刘彬,张宝匀,李瑞红. 地质与勘探, 2021(02)

- [2]音频大地电磁法在二连盆地伊和高勒地区砂岩型铀矿勘查中的应用[J]. 胡跃彬,汪硕,段书新,张志勇,郭江川. 铀矿地质, 2021(02)

- [3]二连盆地乌兰察布坳陷中东部赛汉组上段古河道砂体岩石学特征及其铀成矿意义[J]. 吕永华,封志兵,康世虎,李满根,苟冽源. 东华理工大学学报(自然科学版), 2021(01)

- [4]二连盆地伊和高勒地区铀成矿水文地质条件分析[J]. 林效宾,李西得,刘武生,许强. 铀矿地质, 2020(05)

- [5]穿透性地球化学勘查技术在隐伏砂岩型铀矿调查中的应用研究[J]. 张必敏,王学求,徐善法,姚文生,迟清华,刘汉粮,韩志轩,柳青青,严桃桃,窦备,鲁岳鑫. 地球学报, 2020(06)

- [6]浅论中国北方主要产铀盆地含矿目标层沉积相对砂岩型铀矿的制约[J]. 韩效忠,吴兆剑,林中湘,蒋喆,胡航,殷栋法,季辉,李紫楠. 大地构造与成矿学, 2020(04)

- [7]二连盆地恩格日音砂岩型铀矿床地质特征及成矿作用初探[J]. 蒋喆,韩效忠,胡航,吴兆剑,李紫楠,来强,郭鹏. 大地构造与成矿学, 2020(04)

- [8]中国北方主要中新生代盆地构造沉积气候演化及其成煤、铀意义[J]. 吴兆剑,韩效忠,林中湘,李紫楠,季辉,殷栋法,蒋喆,胡航. 大地构造与成矿学, 2020(04)

- [9]中国北方兴蒙地区叠合盆地砂岩型铀成矿特征及勘查方法综述[J]. 刘波,时志强,彭云彪,张鹏飞,李鹏. 地质与勘探, 2019(06)

- [10]二连盆地巴彦乌拉铀矿田构造控矿机制和成矿模式[D]. 鲁超. 中国地质大学, 2019(01)

本文来源: https://www.lw133.cn/article/861a49cadc1cc8f25ee3df7d.html