# 瓷砖调研及施工工艺总结报告

##### 问：墙面砖工程施工工艺的介绍以及施工注意事项

答：生活中瓷砖的墙壁看起来很漂亮因为它污染较少，更容易清洁。那么墙面砖工程施工工艺有哪些？施工注意事项有哪些？

一、墙面砖工程施工工艺

1、墙面砖工程施工工艺，墙砖制造技术：在施工之前必须清洁墙壁，必须喷洒水以保持墙面湿润。

2、擦拭地板砂浆：墙面湿润后，我们应刮下6mm厚度，然后使用水泥砂浆软化。

3、当基层敬桥让干燥6-7％时，弹性分开。

4、深砖：铺贴前，可将瓷砖浸入水中约2小时，然后取出表面或用布擦干。

5、墙面砖工程施工工艺，路面砖：路面砖从角落从下面开始。用2个水泥砂浆铺设瓷砖。砂浆的厚度约为6-10mm。粘贴后，您可以点击簧片旋钮并调整标尺和平亮局面以及垂直方向。

6、墙面砖工程施工工艺，墙砖接缝，接缝：水平和垂直接缝应小于3毫米，干挤压接头和白色水泥与颜料应用于接缝。接缝完成后，当布料变为3毫米或更长时，应用布清洁。

二、墙面砖工程施工工墙砖应注意什么

1、墙砖路面应采用水泥砂浆作为基础层，表面必须是波浪形的，必须用特殊的墙面瓷砖膏包装。这很昂贵，不建议普通家庭使用。

2、确定整个墙面的包装效果，颜色，图案，相同的图案，彩色瓷砖，决定后，清洁瓷砖的形状，然后填补缝不一样。

3、墙砖铺装时应注意瓷砖与瓷砖之间的水平和垂直角度，包装后，边条处理，以确定瓷砖和边缘的高度和平整度。

- 编者总结：以上是关于墙砖制造技术的介绍和墙砖警告的知识。通过以上，您消姿可以放置墙砖，使您的家看起来美丽和优雅，同时改善家居装修，提供一个温暖舒适的家。

##### 问：铺贴瓷砖的装修施工工艺流程及施工要点是什么？

答：1、基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用暂子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净。

2、找标高：根据水平标准线和设计厚度，在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。

3、排砖：将房间依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料液让。

4、铺设结合层砂浆：铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。

5、铺砖：将砖放置在于歼清拌料上，用橡皮锤找平，之后将砖拿起，在干拌料上浇适量素水泥浆，同时在砖背面涂厚度约lnm的素水泥膏，再将砖放置在找过平的干拌料上，用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

6、铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖，之后按照十字控制砖向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

7、如设计有图案要求时，应按照设计图案弹出准确分格线，并做好标记，防止差错。

8、养护：当砖面层铺贴完24h内应开始浇水氏埋前养护，养护时间不得小于7d。

- 9、勾缝：当砖面层的强度达到可上人的时候，进行勾缝，用同种、同强度等级、同色的水泥膏或1∶1水泥砂浆，要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致，缝应低于砖面0.5~1mm。

答：铺地砖施工方法

（1）本工程楼地面部分为陶瓷铺地砖，地砖铺设工艺流程为：基层处理→弹线→预铺→铺贴→勾缝→清理→成品保护→分项验收。

主要施工技术措施：

1）基层处理：将尘土码宽、杂物彻底清扫干净，不得有孔鼓、开裂及起砂等缺陷。

2） 弹线：施工前在墙谨携体四周弹出标高控制线，在地面弹出十字线，以控制地砖分隔尺寸。

3）预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调祥模伏整、交换，直至达到最佳效果，按铺贴顺序堆放整齐备用。

4）铺贴：铺设选用1 ︰4干硬性水泥砂浆，砂浆厚度25mm 左右。铺贴前应将地砖背面湿润，需正面干燥为宜。把地砖按要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。

5） 勾缝、清理：地砖铺完后24 小时进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂物擦净，用1 ︰1水泥砂浆勾缝。当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理。

- 6） 成品保护：铺设48 小时内禁止上人。如需要在上作业时，需48 小时后进行，并应在地面铺塑料布或层板，以免破坏地面。

答：大家都知道装修是件非常头痛的事，装修也是大事，对于现代社会人群来说，一辈子能装修就足够了，毕竟这项工程的好坏可是直接关系到每个业主未来好几十年的生活质量。说的瓷砖铺贴是装修中的重中之重。

铺贴瓷砖基本工艺流程如下：1、铺贴彩色釉面砖类：处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。

2、铺贴陶瓷锦砖（马赛克）类：处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。

铺贴瓷砖的施工要点：1、混凝冲租掘土地面应将基层凿毛，凿毛深度5~10毫米，凿毛痕的间距为30毫米左右。之后，清净浮灰，砂浆、油渍，产散水刷少将地面。

2、铺贴前应弹好线，在地面弹出与门道口成直角的基准线，弹线应从门口开始，以保证进口处为整砖，非整砖置于阴角或家具下面，弹线应弹出纵横定位控制线。

3、铺贴陶瓷地面砖前，应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。

4、铺贴时，水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面，铺贴后用橡皮棰敲实。同时，用水平尺检查校正，擦净表面水泥砂浆。

5、铺贴完2~3小时后，用白水泥擦缝，用水泥、砂子=1:1（体积比）的水泥砂浆，缝要填充密实，平整光滑。再用棉丝将表面擦净。

- 在装修的过程中一定不能马虎，如果散核不能全程监工就要尽量每天去看看装修成果以及装修进度，让施工队知道是在时时刻刻关注的，不让他们有偷工减料的机会。特别是铺贴瓷砖这块一定要找个型亮非常专业的师傅来铺贴。

答：地砖铺设工艺流程为：基层处理→弹线→预铺→铺贴→勾缝→清理→成品保护→分项验收。

主要施工技术措施：

1）基层处理：将尘土、杂物彻底清扫干净，不得有孔鼓、开裂及起砂等缺陷。

2） 弹线册镇：施工前在墙体四周弹出标高控制线，在地面弹出十字线，以控制地砖分隔尺寸。

3）预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖色彩、知旦纹理、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换，直至搭姿扰达到最佳效果，按铺贴顺序堆放整齐备用。

4）铺贴：铺设选用1 ︰4干硬性水泥砂浆，砂浆厚度25mm 左右。铺贴前应将地砖背面湿润，需正面干燥为宜。把地砖按要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。

5） 勾缝、清理：地砖铺完后24 小时进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂物擦净，用1 ︰1水泥砂浆勾缝。当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理。

- 6） 成品保护：铺设48 小时内禁止上人。如需要在上作业时，需48 小时后进行，并应在地面铺塑料布或层板，以免破坏地面。

答：铺贴瓷砖的装修施工工艺流程及施工要点是：基层处理渣缓，找标高。

标准要求：密缝铺贴物梁兄技术基于三大条件实现：

一是瓷砖标准化程度高，大小、厚度等一致。

二是制定了特殊的施工标准。

三是拥有避免影响质量的两个工艺，专有的粘接剂和墙角四罩袭周留。

项目的关键技术和主要创新点如下：

1、通过自主研发高铝高钾配方体系，优化工艺参数及改进关键装备等，制备出尺寸精度高、吸水率低的大理石瓷砖，显著提高了产品平整度，明显降低了吸湿膨胀。

2、研发出多级渐变切割、柔压推进动态平衡控制、智能快速在线监控等瓷砖冷加工，实现了瓷砖尺寸的精准控制，满足了密缝铺贴的要求。

3、攻克了瓷砖应力控制与消减的关键难题，优化了密缝铺贴构造设计，编制出《密缝铺贴施工作业规程》，应用自主开发的特种，保障了大理石瓷砖密缝铺贴标准化施工。

- 以上内容参考：

答：1. 干铺法

干铺法是地砖铺贴最常用的一种，具体做法是将基层浇水湿润后，清理地面的浮沙、杂物，使用一比三的干性水泥沙浆。然后再按照水平线铺贴平整，把砖放在沙浆上再用胶皮锤振实即可，这种铺贴方法可以有效的避免地面砖产生气泡、空鼓等现象，不过价格方面比较贵，技术要求更高。

2. 湿铺法

湿铺法是很多家庭都会采用的一种做法，它与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆，所以这种做法很容易在铺贴过程中产生气泡，影响地面砖的使用寿命。

3.波打线铺法

波打线也叫波导线，也称为喊键花边或边线等，主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料(地)面沿墙边四周所做的装饰线，楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设计效果。

4.传统铺法

- 传统的铺贴瓷砖的方法就是沿着直线的铺设方式，这是最传统的一种方法，铺贴时要以墙边平行的方式进行铺贴，砖缝必须对齐不留缝，同时还州衫需要用与瓷砖相近的颜色勾缝剂勾缝处理册渗腔，看起来清爽、整洁。

答：施工工艺流程：

1、弹线。根据墙体的规格、尺寸和设计要求，弹出砌砖控制线或分格线。

2、贴标准点。根据弹好的线路，用泥饼标记出点位，确保墙厚在一定范围，且控制好平整度。

3、预排。这时需先确定门窗位置的砖块排布，并且对门窗四周的排砖方法并燃进行大致的预排及确定。

4、泡砖。用清水浸泡2小时以族蔽喊上，然后拿出来阴干备用。

5、贴面砖。根据弹线将地砖分格，用直尺放置，自下而上逐行粘贴。砖体背面覆盖6-15毫米厚的水泥砂浆。粘贴后用橡皮锤敲击至四角平整，并调整好水平和垂直缝隙及平整度。

6、勾缝。在一排墙砖镶贴牢固后，打开接缝，清除接缝中残留的水泥砂浆。

7、拼接。用白水泥或勾缝剂使其粘贴，然后横缝，再竖缝。

8、如果砖缝小于3毫米或无缝，用勾缝剂擦缝。处理好后，用软布或棉丝擦拭墙砖表面。兆野

施工要点：

1、墙砖需要自下而上铺设，不能一面墙一面墙，接缝一般1-3mm。墙面找平，处理好裂缝后再放置。在中间略高于周围的地方涂上粘合材料，用橡胶锤固定，防止空气进入。

2、地面一定要平整，有的民用建设用地会凹凸不平。这种情况下，必须用水泥砂浆来铺不平的地方。并且再次铺设时，要用不同颜色、较深的瓷砖来框住周围。

- 3、防水层的处理，厨房和卫生间的墙面更要注意。因为铺贴瓷砖通常会破坏原有的防水层，而补救措施就是在铺瓷砖之前先涂一层沥青防水层，地砖之间的接缝也要用白水泥填实。

##### 问：墙地砖铺贴方法及施工工艺

答：家庭装修中墙地砖是必不可少的装修材料之一，而且墙地砖的铺贴和施工工艺非常有讲究。好的工艺，不仅能令你的室内空间美观灵动，也更能为你省下不少钱。接下来小编就为大家介绍墙地砖铺贴方法及施工工艺。

1.一是墙地砖应从下向上铺贴，且一面墙不能一次贴到顶，接缝一般为1~3毫米;二拿缓是铺贴前要先处理墙地砖的平整，处理裂缝;三是粘结材料的涂抹要中间稍高于四周，用橡胶锤敲击表面以固定，这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;四是粘结材料要搅拌适当，一般墙面水泥与***例为1：4，地面水泥与***例为1：3

2.墙地砖要打平。有一些土建地面是不平的，遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来，而框内的瓷砖用较浅色的。当然，厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度，这样是为了方便排水。

3.墙地砖装修另一个要注意的是防水层的处理。在厨厕地方的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。

- 4.墙地砖面要镶平，角度要准确，接口要对线;瓷砖在使用前要浸水半日;厕所地面要有适当斜面，不可积水瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥，不可在砖面上留有水泥污渍枝薯;地砖铺彻完后消搭模要用纸板等覆盖砖面，并至少24小时后才能在砖面上行走。

本文来源: https://www.lw133.cn/article/a62224f7967c1ea2df204c97.html